| № п/п | Наименование параметров | Величина параметров |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВГС-0,15 | ВГС-0,4 | ВГС-0,7Т | ВГС-0,7 | ВГС-1,0 | ВГС-1,0Т | ВГС-1,6 | ВГС-2,0 | ВГС-2,6 | ВГС-6,3 ВГС-6,3Д |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1.0 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 6,3 |
| 2 | Номинальный расход газа, м3 /ч | 15 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 160 | 200 | 260 | 630 |
| 3 | Присоединительное давление газа: среднее, кПа. не более низкое, кПа. не более +25% низкое, кПа. не более +25% | 30 2,0 - | 30 2,0 4,5 | 30 - - | 30 - 4,5 | 30 - 4,5 | 30 - 4,5 | 30 - - | 30 - - | 30 - - | 30 - - |
| 4 | Коэффициент рабочего регулирования по теплопроизводительности, не менее | 2,5 |
| 5 | Количество нагреваемого воздуха, тыс. м3 /ч. не более | 7,5 | 20 | 10 | 34 | 50 | 9,7 | 74 | 90 | 100 | 250 |
| 6 | Величина нагрева воздуха в диапазоне рабочего регулирования В интервале, оС | 30 … 80 | 130 | 30…80 | 30…80 | 300 | 30..80 | 30 … 80 |
| 7 | Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из Воздухонагревателя в диапазоне рабочего регулирования тепло- Производительности, %, не более | 0,4 |
| 8 | Напряжение электрического питания , В двигателя вентилятора системы автоматики | 380 220 |
| 9 | Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 0,8 |
| 10 | Средний ресурс до капитального ремонта не менее , ч | 18000 |
| 11 | Габаритные размеры, мм, не более длина (А) ширина (В) высота (Н) | 1200 840 800 | 1300 960 860 | 1300 1410 1230 | 1300 1410 1230 | 1300 1900 1520 | 1300 1900 1520 | 1300 2100 1900 | 1300 2100 2470 | 2050 2500 2560 | 2250 3500 4170 |
| 12 | Масса, кг | 50 | 175 | 494 | 232 | 350 | 600 | 462 | 605 | 770 | 1650 |

# Text boxes

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТИПА ВГС

ТУ  39-04695536-007-97

Продукция сертифицирована

Горелка  блочная газовая

ПГ-1/0,23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение

Воздухонагреватель типа ВГС предназначен для подогрева атмосферного воздуха за счет смешения нагреваемой среды с продуктами сгорания природного газа.

область применения

В системах приточной вентиляции автономного воздушного отопления и тепловых завесах производственных помещений различного назначения, оборудованных системой вытяжной вентиляции.

В сушильных установках.

Для отопления тепличных хозяйств без присутствия обслуживающего персонала.

Для подогрева и выжигания летучих химических веществ, образующихся при покраске.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- низкая металлоемкость и компактность;

- надежен и прост в эксплуатации;

- обеспечивает снижение затрат на тепловую энергию;

- срок окупаемости – менее одного отопительного сезона;

- кпд – 99%.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Воздухонагреватель газовый смесительный представляет собой кожух, внутри которого размещается горелочный блок, созданный на базе рамповой горелки, а снаружи расположен газопровод с регулирующей и запорной арматурой. Блок снабжен системами автоматики розжига, безопасности и регулирования.

В воздухонагревателе ВГС нагрев воздуха осуществляется за счет непосредственного смешения с продуктами сгорания природного газа.

l

Воздухонагреватель до вентилятора

(на всасывающей стороне)

1.Воздухонагреватель 2.Вентилятор 3.Блок рамповых горелок 4.Газооборудование 5.Щит контроля и управления

6.Основной запорный топливный орган (кран ручной) 7.Манометр 8.Напоромер 9.Тягонапоромер

10. Датчик-реле ДН-40 11. Датчик-реле ДНТ 12. Горелка запальная 13.Электрод запальный 14.Фотосигнализатор ФСП 1,2

15.Реле температурное типа ТАМ-103 16.Термопреобразователь сопротивления 17,18,19 и 20.Воздуховоды. 21. Переходник

(поз. 2 и 21 в комплект поставки не входят)

Воздухонагреватель после вентилятора

(на нагнетательной стороне)

L

k

Kk

21

21

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- воздухонагреватель

- блок рамповых горелок

- газооборудование

- щит контроля и управления

корпус

блок рамповых

горелок