# Text boxes

Парогазогенератор пар 430

Назначение

Парогазогенератор автоматизированный рециркуляционный ПАР 430, далее парогазогенератор, предназначен  для тепловлажностной обработки железобетонных изделий из тяжелых бетонов в продуктах сгорания природного газа в ямных, щелевых и туннельных камерах.

область применения

Парогазогенератор ПАР 430 размещают в помещениях цехов, отнесенных к категориям пожарной безопасности Г или Д, или на открытых полигонах.

Дополнительные требования к этим помещениям и к вентиляции при размещении в них установок прогрева не предъявляется.

Тепловую обработку изделий осуществляют в тепловых агрегатах периодического или непрерывного действия с использованием в качестве теплоносителя продуктов сгорания природного газа при заданных температурно влажностных условиях твердения бетона.

Установки управляются автоматикой безопасности и контроля и не требуют постоянного присутствия оператора, оснащены устройством электроискрового розжига, системой автоматического регулирования режима прогрева.

УСТРОЙСТВО и принцип действия

Парогазогенератор  оснащен  устройством  электроискрового  розжига, устройством увлажнения  продуктов  сгорания  газа,  системой  автоматического  регулирования  режима  прогрева,   автоматикой  безопасности, газооборудованием.

Парогазогенератор  ПАР  430  изготовлен  таким  образом, что  вода  превращается  в  парообразное  состояние  при  непосредственном  ее  контакте  с  пламенем  горелок  и  потому  на  выходе  парогазовая  смесь  находится  под  напором (давлением), создаваемым  циркуляционным  вентилятором (1600…1700 Па). Длина подающего воздуховода не должна превышать 300 м. и иметь более одного поворота. Сечение подающего воздуховода должно быть равным по всей длине и соответствовать сечению на выходе из генератора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Парогазогенератор ПАР-430

- Вентилятор ВЦ-14-46-4 исп. И1-01 А , В13254  Р=7,5 кВт, n=1500

- Шкаф контроля и управления (релейная или автоматика «Контел»)

- Панель приборная

- Газооборудование

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый монтаж;

- Простота наладки;

- Малая инерционность;

- Дистанционный контроль и управление;

- Простота обслуживания.

ТУ  51-473-89

Продукция сертифицирована