# Text boxes

теплогенератор  ток 1В

Назначение

Теплогенераторы ТОК 1В предназначен для тепловой обработки с использованием продуктов сгорания природного, попутного или смешанного газов железобетонных изделий из мелкозернистых бетонов и бетонов на плотных и пористых заполнителях и цементах общестроительного назначения, для сушки кирпича, древесины, строительных материалов и прочего.

область применения

Теплогенератор ТОК 1В размещают в помещениях цехов, отнесенных к категориям пожарной безопасности Г или Д, или на открытых полигонах.

Тепловую обработку изделий теплогенераторами ТОК 1В осуществляют в тепловых агрегатах периодического или непрерывного действия при заданных температурно влажностных условиях твердения бетона.

Установки управляются автоматикой безопасности и контроля и не требуют постоянного присутствия оператора.

УСТРОЙСТВО и принцип действия

Теплогенератор ТОК 1В представляет собой установку   для подогрева сушильного  агента  за   счет смешения нагреваемой среды с продуктами сгорания природного  газа.

После загрузки изделий камера тепловлажностной  обработки закрывается, включается  вентиляционная система,   электрической   свечой    зажигания разжигается  горелка. Продукты  сгорания,  выходящие  из   туннеля горелки, смешиваются с рециркулянтом.

Нагретый  теплоноситель   по    газоходу     поступает в камеру тепловлажностной обработки, повышая в ней температуру по заданному режиму. Длина подающего воздуховода не должна превышать 300 м. и иметь более одного  поворота. Сечение воздуховода должно быть равным по всей длине и соответствовать сечению на выходе из генератора.

Поддержание заданной температуры обеспечивается   системой автоматического  регулирования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Теплогенератор ТОК 1В

- Вентилятор ВЦ 14-46-4-01У2   Р=5,5кВт  n=1500

- Шкаф контроля и управления

- Панель приборная

- Газооборудование

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый монтаж;

- Простота наладки;

- Малая инерционность;

- Дистанционный контроль и управления;

- Простота обслуживания.

ТУ 3696-008-04695536-97

Продукция сертифицирована