| Наименование показателей | ТГГ-250 | ТГГ -250-01 | ТГГ -250-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 32,0 | 42,0 | 32,0 |
| Вид топлива | природный газ |
| Количество нагреваемого воздуха, тыс. м3/час | 12,0 | 15,0 | 12,0 |
| Напряжение питания, В. - двигателя вентилятора - системы автоматики | 380 220 |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 6 | 6 | 6 |
| Присоединительное давление газа, кПа | 3,5 | 30 | 30 |
| Разница температур теплоносителя на выходе и входе теплогенератора, оС | 50 | 70 | 50 |
| КПД, не менее % | 88 |
| Габаритные размеры, мм Длина, Ширина, Высота | 4100 1700 1345 |
| Масса, кг | 930 |

# Text boxes

Теплогенераторы газовые типа тгг

Технические характеристики

Назначение и область применения

Теплогенератор типа ТГГ предназначен для отопления, вентиляции производственных помещений различного назначения, создания воздушных занавес, сушки материалов, для отопления и вентиляции сельскохозяйственных, животноводческих, птицеводческих помещений и теплиц воздухом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- легко встраиваются в существующие системы вентиляции;

- значительно снижают удельный расход газа по сравнению с котельными, так как не требуется промежуточный теплоноситель (вода, пар и пр.);

- существует возможность работы в режиме рециркуляции;

- при выключенной горелке могут работать в обычном вентиляционном режиме;

- значительно улучшают экологические характеристики предприятия.

УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Теплогенератор ТГГ 250 (ТГГ-250-01) представляет собой установку для конвективного нагрева отопительного воздуха продуктами сгорания природного газа и подачи нагретого

воздуха в отапливаемое помещение.

Между продуктами сгорания и подогреваемым воздухом нет непосредственного контакта.

7. Манометр МТК модель 1054;

8. Манометр KFM 40 кл. 1,6;

9. Свеча.

1- нагреватель; 2- горелка газовая; 3 – газооборудование; 4 – дымоход; 5 – вентилятор горелки; 6 – подающий вентилятор;

7 – коробка распределительная; 8 – щит управления; 9 – щит силовой; 10 – панель приборная (поз. 8,9,10 –не показаны)

ТУ 3696-010-04695536-97

Продукция сертифицирована

- нагреватель

- горелка газовая

- газооборудование

- дымоход

- вентилятор горелки

ВР-12-26 №3,15 с эл.дв. 4А 100

S2 У3 N=4 кВт  n=2880 об/мин

- подающий вентилятор

ВЦ 14-46-5 с эл.дв 4АМ 160М 4У3

N-18,5 кВт n=1500об/мин.

- коробка распределительная

- щит управления

- щит силовой

- панель приборная

1127

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ